МЕТОДИЧКА

по

пластиковым фасадам

25.10.11г.

РАЗРАБОТАЛ:

Зам директора по качеству                                                    Зиновьев Ю.П.

I. Описание мебельных фасадов МДФ в пластике.

МДФ - это плиточный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра с последующим горячим прессованием (плотностью 700-870 кг/м куб) и шлифовкой. МДФ возникли как дальнейшее развитие сухого способа производства ДВП с учетом совершенствовавшихся при изготовлении ДВП технологий. Аббревиатура МДФ представляет собой кальку с английского MDF - Medium Density Fiberboard, что в переводе с английского означает: "среднеплотное волокнистое покрытие" (СВП). В среднеплотных волокнистых плитах развитая поверхность древесных волокон и сокращенный цикл прессования эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в межволоконном взаимодействии. МДФ выступает активным конкурентом ДСП, именно поэтому МДФ широко используется при изготовлении кухонной мебели, ведь они очень хорошо переносят воздействие кухонного пара - не разбухают, не коробятся. А высокая механическая прочность МДФ позволяет использовать их при изготовлении мебельных фасадов. Более того, многие специалисты склоняются к тому, что плиты МДФ по влагостойкости и механическим характеристикам превосходят натуральное дерево. Еще одна особенность плит МДФ - их устойчивость к различным грибкам и микроорганизмам, что делает изделия из МДФ гигиеничными и безопасными в быту. Изделия из МДФ часто стоят на 60-70 процентов дешевле, чем аналогичные изделия из цельного дерева. Иногда МДФ обходится покупателю вдвое дешевле цельных пиломатериалов. Мебельные фасады изготавливаются методом горячего прессования бумажно-слоистого пластика 
высокого давления (HPL)  на основу МДФ 16мм. По желанию Заказчика на торцы фасадов наклеивается  кромка ПВХ или наносится алюминиевый профиль.

II. Эксплуатация пластиковых фасадов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных перепадам температур и относительной влажности воздуха до 80%. Рекомендована температура окружающего изделия воздуха от +10°С до + 35°С.

Безопасность фасадов подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением на используемые материалы.

2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

2.1 Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°С (открытая духовка, горящие комфорки, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пластика.

2.2 При монтаже осветительных приборов, оставлять расстояние между фасадом и светильником менее 15см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие,  к локальному изменению цвета пластика.

2.3 Охлаждение фасадов ниже  минус 15ºС. При охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание пластика.

2.4 Длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) фасадов или разбуханию плиты МДФ.

2.5 Длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это может привести к изменению цвета пластика.

2.6 Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, соударения).

2.7 Снимать защитную пленку с фасадов до сборки мебели. Но и оставлять защитную плёнку на фасадах, после сборки мебели, нельзя. Это создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению пластика.

2.8 Применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства;

2.9 Производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия.

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

3.1  Изделия хранятся на стеллажах.

3.2 Изделия хранятся сложенными стопкой в горизонтальном положении,  попарно, лицевой стороной друг к другу.

3.3.Последнее изделие в стопке должен лежать лицевой стороной вниз.

4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

4.1 Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и контейнерах, исключающих попадания влаги, длительных воздействий перепада температур.

4.2 Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4.3 За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, фирма-изготовитель ответственности не несет. ПК «Кедр» исключила все факторы, влияющие на намокание и механическое повреждение изделий в производстве, при перемещении с производства на склад и при погрузке. Подтверждением того, что изделие отправлено Покупателю без повреждений, является «АКТ приёмки изделий при погрузочных работах», подписанный водителем.

5. ГАРАНТИИ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

5.1 Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.

5.2  Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента получения Заказчиком фасадов.

5.3 В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на фасадах (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком.

5.4 Замена (переделка) Заказчику несоответствующих фасадов производится с обязательным предоставлением  Изготовителю фасадов (деталей) с недостатками.

5.5  С  целью идентификации, прослеживания и управления несоответствующей продукцией:

5.5.1 Забракованные изделия возвращаются в надлежащей упаковке для транспортировки.

2. На упаковку наклеивается копия письменной претензии (АКТ, Служебное письмо и т.д.)

В случае нарушения этих требований, стоимость брака  взимается с Заказчика.

6. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

6.1. При повреждении изделия в результате, производимых Заказчиком или третьим лицом: погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями и повреждениями из-за намокания).

6.2. В случаях реставрации фасадов силами Заказчика или не уполномоченным на это лицом.

6.3. В случаях нарушения правил эксплуатации.

6.4. В случаях повреждений, причиненных Заказчиком или третьим лицом.

6.5. При использовании не по назначению, например при эксплуатации в уличных условиях, распиле, использовании в качестве крышек столов, полок и т.д.

6.6. В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.)

III. Выпускаемая продукция

1. Фасадное полотно.

2. Фасад в пластике без кромки.

3. Фасад в пластике в кромке ПВХ.

4. Фасад в пластике в кромке 3D

5. Фасад в пластике в алюминиевом профиле.

6. Выгнутый фасад в пластике без кромки.

7. Выгнутый фасад в пластике в кромке ПВХ.

8. Рамка алюминиевая F1-10, KB.8-4

IV. Условия заказа

1. Срок исполнения Заказа 10 рабочих дней.

2. Наличный, безналичный расчет, предоплата 100%

V. Конструкционные требования к изделиям.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1 Минимальная квадратура одного изделия 0,03м 2

| 1.2 Предельные отклонения линейных размеров установленные по «среднему» классу точности соответствующему 13 квалитету ГОСТ 6449.1 «Изделия из древесины и древесных материалов» Поля допусков для линейных размеров и посадки, с учётом цены деления измерительной линейки +/-1мм, составляют:Интервалы размеров, мм | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
| От 30 до 500 | +/-1 |
| От 500 до 1000 | +/-1,6 |
| От 1000 до 2200 | +/-2,8 |

1.3 Допуски по короблению (отклонению по плоскостности) согласно ГОСТ 16371-93, п.2.2.3:

| Размеры фасада, мм | Допуск, мм |
| --- | --- |
| Высота | Ширина |  |
| От 300 до 600 | От 300 до 600 | 0,2 |
| Более 600 | Менее 600 | 1,2 |
| Более 600 | Более 600 | 2,2 |

- КОНСТРУКЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1 ФАСАДНОЕ ПОЛОТНО:

2.1.1 Высота: 2800мм

2.1.2 Ширина: 1250мм

2.2 ФАСАД В ПЛАСТИКЕ БЕЗ КРОМКИ:

2.2.1 Минимальная/максимальная Высота:   190-2500 (мм)

2.2.2 Минимальная/максимальная Ширина: 100-1500 (мм)

2.3 ФАСАД В ПЛАСТИКЕ В КРОМКЕ ПВХ:

2.3.1 Минимальная/максимальная Высота:   100-2100 (мм)

2.3.2 Минимальная/максимальная Ширина: 190-1240 (мм)

2.4 ФАСАД В ПЛАСТИКЕ В КРОМКЕ 3D:

2.4.1 Минимальная/максимальная Высота:   100-2100 (мм)

2.4.2 Минимальная/максимальная Ширина: 190-1240 (мм)

2.5 ФАСАД В ПЛАСТИКЕ В АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ:

2.5.1 Минимальная/максимальная Высота:   100-2200 (мм)

2.5.2 Минимальная/максимальная Ширина: 100-1240 (мм)

2.6 ВИТРИНА:

(с внутренним окромлением под стекло)

2.6.1 Минимальная/максимальная Высота:   296-2100 (мм)

2.6.2 Минимальная/максимальная Ширина: 296-1100 (мм)

2.7 ВЫГНУТЫЕ ФАСАДЫ:

| Фасады | Возможности изготовления |
| --- | --- |
|  | Витрины | Фрезеровки по фасаду | Размеры, мм |
| Стандартные в кромке ПВХ и без кромки. | нет | нет | R277 100х,378 713х378 900х378 100х291 713х291 900х291 |
| Нестандартные в кромке ПВХ и без кромки. | нет | нет | R277 Минимальная/максимальная Высота: 100-1390 |

ПРИМЕЧАНИЯ: 378 и 291 (мм) – это размеры хорд.

2.8 РАМКА АЛЮМИНИЕВАЯ F1-10, KB.8-4

2.8.1 Минимальная/максимальная Высота:   140-1000 (мм)

2.8.2 Минимальная/максимальная Ширина:  140-1000 (мм)

VI. Требования к качеству внешнего вида Фасадов в пластике

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1 Требования разработаны в соответствии с ТУ 5683-46275274-2007, ГОСТ 20400-80 «Продукция мебельного производства. Термины и определения», ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия», Европейский стандарт EN 438 «Декоративные слоистые пластики высокого давления».

1.2 В соответствии с общепринятыми нормами, качество внешнего вида изделия оценивается при нормальных условиях:

1.2.1 Визуально в течение не менее 30 секунд.

1.2.2 Без применения увеличительных средств.

1.2.3 При дневном освещении или идентичном дневному.

1.2.4 На расстоянии 50см под углом 90 градусов к поверхности изделия.

- 2. ОБЩИЕ ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

2.1 На лицевой, торцевой и обратной поверхности изделия допускаются любые отклонения не заметные при оценке в нормальных условиях.

2.2 На лицевой поверхности:

2.2.1 «Шагрень» с отклонением от плоскости не более 0,05мм (едва заметная при оценке в нормальных условиях)

2.3 На обратной поверхности:

2.3.1.Заделки в количестве не более 3-х на 0,3м кв. размером не более 6мм каждая  (не более 3-х     штук на фасаде средних размеров)

- 3. ОБЩИЕ НЕДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ (ДЕФЕКТЫ)

3.1  Непропечатки рисунка.

3.2  Трещины на лицевой, торцевой и обратной поверхности.

3.3   Инородные включения на лицевой поверхности.

3.4   Отслоение «обратки».

3.5   Неплотное прилегание к изделию алюминиевого профиля,

3.6   Несоответствие толщины фасада ширине алюминиевого профиля,

3.7   Зазоры по углам на алюминиевом профиле,

3.8   Увеличенный клеевой шов,

3.9  Пустоты под кромкой,

3.10  Наличие ощутимого «зацепа» в месте стыка кромки и пластика,

3.11  Ярко выраженная «волна» по ребру кромки,

3.12  Сколы, зазубрины, срезы пластика,

3.13 Забоины, вмятины на пластике, на кромке и на алюминиевом профиле,  в том числе и множественные микровмятины на пластике проявляющиеся после опрессовки из-за «песка» под защитной плёнкой.

3.14  Х-образные торцы Фасадов в алюминиевом профиле (отчётливо заметно при стыковке Фасадов)

3.15 Загрязнения на лицевой, торцевой и обратной поверхности.

3.16  Несоответствие цветового оттенка пластикового покрытия цветовому оттенку образца в  чётках.

4. НОРМИРУЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

(заметные при оценке внешнего вида изделия в нормальных условиях)

| № п/п | Отклонение | Допуск | Разрешение на отклонение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лицевая | Торец | Обратная |  |
| 1 | Царапины | мелкие, длиной до 50мм, не более 1шт на изделии | Нет | Нет | Да | Отсутствие ощутимого "зацепа" при проведении поперёк царапины ногтем. |
|  |  | мелкие, длиной до 10мм, не более 1шт на изделии | Да | Да | /-/ |  |
| 2 | Волокна, ворсины, риски | мелкие, длиной до 10мм, не более 1шт на изделии | Да | /-/ | /-/ |  |
| 3 | Пятна (точки) | размером до 1мм, не более 1шт на изделии до 0,3м2 | Да | /-/ | /-/ |  |
| 4 | Кратеры, пузыри | размером до 1мм, не более 1шт на изделии до0,3м2 | Да | /-/ | /-/ |  |

*На лицевой поверхности допускаются одновременно не более трёх разных нормируемых отклонений , не портящих внешний вид изделия.

*Знак /-/ означает, что данный параметр не контролируется

VII. Регламент по снятию претензий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1 Рассматриваются только письменные претензии от Заказчика.

1.1 Если письменная претензия от Заказчика принимается, то ПК «Кедр»  переделывает брак в течение 5-ти рабочих дней, при отсутствии непредвиденных обстоятельств и обязательном  согласовании при этом продления срока переделки.

1.2 Если письменная претензия от Заказчика не принимается, или на её рассмотрение необходимо дополнительное время, то в течение суток с момента её поступления в Службу качества, ПК «Кедр»  сообщает об этом Заказчику в письменной форме. Сообщение по электронной почте, то же является письменным ответом.

1.3 Задание на переделку или изготовление отдаётся в производство, только при условии, если несоответствующая продукция находится у Заказчика, или предоставлено фото от клиента, подтверждающее несоответствие.

1.4 Возврат стоимости Заказа, только после поступления забракованных деталей на склад ПК «Кедр»

1.5 Любые претензии по видимым дефектам следует предъявлять сразу, до сборки мебели, т.к. уже установленные изделия (с присадками под петли и отверстиями под ручки)  будут рассматриваться как принятый товар. В этом случае, даже, если какие-либо видимые дефекты будут задокументированы, никакие претензии не будут приняты.

2. ВИДЫ БРАКА, ВИДЫ ПРЕТЕНЗИЙ:

| Виды брака: | Примечания |
| --- | --- |
| 2.1 Несоответствие требованиям Заказа: |  |
| 2.1.1 Тип фасада | Вместо витрины – глухой, и наоборот Вместо выгнутого – прямой, и наоборот |
| 2.1.2 Размеры (высота, ширина) |  |
| 2.1.3 Цвет, код пластика |  |
| 2.1.4 Расположение направления текстуры |  |
| 2.2 Несоответствие качеству внешнего вида и формы: |  |
| 2.2.1 Дефекты внешнего вида | См. Раздел VI, п.3 Общие недопустимые отклонения (дефекты), п.4 Нормируемые отклонения. |
| 2.2.2 Недопустимое коробление (отклонение от плоскостности). | См. Раздел V, п.1.5 Допуски по короблению (отклонению по плоскостности) |
| 2.2.3 Разность диагоналей выгнутых фасадов | Конечные точки диагоналей находятся в разных плоскостях («качение»), или существует разность числовых значений диагоналей при отсутствии "качения" |
| 2.3 Дефекты, влияющие на функциональность изделия: |  |
| 2.3.1 Отслоение кромки от торцов |  |
| 2.3.2 Отслоение пластика от фасада |  |
| Виды претензий | Включают виды брака и прочие несоответствия |
| 2.4 Прочие несоответствия: |  |
| 2.4.1 Отсутствие деталей в упаковке | недовложение |
| 2.4.2 Детали в упаковке не соответствуют Заказу | Перепутаны упаковочные листы |
| 2.4.3 Недопоставка | Отсутствие упаковочного места в Заказе |
| 2.4.4 Следы механических повреждений на деталях | Получено при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке, хранении и монтаже. |
| 2.4.5 Намокание деталей, или разбухание из-за намокания. |  |
| 2.4.6 Разнооттеночность деталей в Заказе. |  |

3. ПРЕТЕНЗИИ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:

| Виды претензий | Условия | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Общие допустимые отклонения | Ни при каких условиях | См. Раздел VI, п.2 |
| 3.2 Нормируемые отклонения в пределах допуска | Ни при каких условиях | См. Раздел VI, п.4 |
| 3.3 Отсутствие деталей в упаковке (недовложение) | Ни при каких условиях | В ПК «Кедр» существует тройной контроль количества деталей в упаковке: - в производстве, - на столе ОТК, - при упаковке. Этим самым исключаются все факторы, влияющие на недовложение. |
| 3.4 Следы механических повреждений на деталях | Ни при каких условиях | Это может быть получено при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке, хранении и монтаже, c нарушением и не нарушением целостности упаковки изготовителя. В ПК «Кедр» исключены все факторы. См. Раздел II, п.4.3, п.6 |
| 3.5 Намокание деталей, или разбухание из-за намокания. |  |  |
| 3.6 Царапины на лицевой и торцовой поверхности | Ни при каких условиях | В ПК «Кедр» исключены все факторы, влияющие на возникновение царапин. |

4. ПРЕТЕНЗИИ, КОТОРЫЕ  ПРИНИМАЮТСЯ:

| Виды претензий | Условия | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Все несоответствие требованиям Заказа (см. п.2 настоящего раздела) | До сборки мебели. С предоставлением фото. | Детали должны быть без присадок под петли и отверстий под ручки. |
| 4.2 Общие недопустимые отклонения (дефекты) См. Раздел VI, п.3 | До сборки мебели. С предоставлением фото. |  |
| 4.3 Нормируемые отклонения превышающие допуск (См. Раздел VI, п.4) | До сборки мебели. С предоставлением фото. |  |
| 4.4 Недопустимое коробление (отклонение от плоскостности). | До сборки и при сборке мебели | Дальнейшее коробление (деформация) может произойти только из-за нарушений правил эксплуатации фасадов (см. Раздел II) |
| 4.5 Разность диагоналей гнутых фасадов | До сборки и при сборке мебели |  |
| 4.6 Отслоение кромки от торцов | в течение гарантийного срока эксплуатации 12 мес. (См. Раздел II, п.5.2) | Защитная плёнка с фасадов должна быть снята сразу после сборки мебели. (см. Раздел II, п.2.7) |
| 4.7 Отслоение пластика от фасада |  |  |
| 4.8 Детали в упаковке не соответствуют Заказу |  | Перепутаны упаковочные листы |
| 4.9 Недопоставка | Если это подтверждено инвентаризацией на складе ПК «Кедр» | Отсутствие упаковочного места в Заказе |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

| Складская программа по номенклатуре пластика для фасадов на октябрь 2011г |
| --- |
| № | Название пластика | № | Название пластика | № | Название пластика | № | Название пластика |
|  | Однотонные |  | Дерево |  | Фантазия |  | Sculpted (скульптура) |
| 1 | МХ072/1 Красный | 1 | 313/1 Венге | 1 | 2601/1 Паприка | 1 | 2253 Черный скульптура |
| 2 | МХ 023/1 Белый | 2 | WL4/1 Вишня | 2 | 2593/1 Шафран | 2 | 2255 Белый скульптура |
| 3 | МХ 302/1 Черный | 3 | 4071/1 Белое дерево | 3 | 2596/1Гранат | 3 | 1834 Капучино скульптура |
| 4 | V51/1 Бордо |  |  | 4 | 2594/1 персик | 4 | 21238 Красный скульптура |
| 5 | 0619/1 Синий |  |  | 5 | 2595/1 Мокрый асфальт | 5 | 3210 Оранжевый скульптура |
| 6 | 0200/1Ваниль |  |  | 6 | 2574/1 Ваниль |  |  |
| 7 | 0660 /1Зелень |  |  | 7 | 3175/1 Золото |  | Итого: 46 цветов |
| 8 | 3737/1Металлик |  |  | 8 | 2516/1 Белый перламутр | Выведены: |
| 9 | 0536/1 Песок |  |  | 9 | 2541/1 Волна |  | 899/1 Зебрано |
| 10 | 0661/1 Лайм |  |  | 10 | 2526/1 Лесной мед |  | 685/1 Платина желтая |
| 11 | 425/1 Сирень |  |  | 11 | 4266/1 Белый иней |  | 902/1 Орех |
| 12 | 0553/1 Шоколад |  |  | 12 | 1909/1 Карамель |  | 1059/1 Тик сиамский |
| 13 | 0682/1 оранжевый |  |  | 13 | 1911/1 Кармин |  | 775/1 Дуб арденский |
| 14 | 798/1 Баклажан |  |  | 14 | 1902/1 Бургундский |  | 0660/М Св.зеленый |
| 15 | 0594/1 Фуксия |  |  | 15 | NEW 2209/1Серебрянная патина | 0682/М Оранжевый |
| 16 | 0001/1 Белый шелк |  | 16 | NEW 2211/1 Золотая патина |
|  |  |  |  | 17 | NEW 2208/1Корица |  |  |
|  |  |  |  | 18 | NEW2206/1 фаянс |  |  |
|  |  |  |  | 19 | NEW 2204/1бронза |  |  |
|  |  |  |  | 20 | NEW2591/1травертин |  |  |
|  |  |  |  | 21 | New 1861/1 Дерево беж |  |
|  |  |  |  | 22 | NEW2200/1 Малахит |  |  |